## Slide 1: Universālā mašīnpistole UMP kalibrs 9x19 mm

## Slide 2: Vispārējs ieroča apraksts
Universālā mašīnpistole UMP ar kalibru 9x19mm ir automātiskais kājnieku ierocis, kas izgatavots saskaņā ar jaunākajām ražošanas tehnoloģijām. Stobra kārba, pistoļveida rokturis un atliecamā laide ir izgatavoti no plastmasas.
Ar UMP var veikt savrupšavienus, ierobežotu šaušanu īsām kārtām vai automātisko šaušanu, šaujot visām pozīcijām.

## Slide 3
UMP darbojas ar atsitiena enerģiju un pulvera gāzu spiediena radīto enerģiju. Šim ierocim ir nekustīgs stobrs.
Plastmasas magazīnas ietilpība ir 30 patronas.
UMP ir viegli veikt nepilno izjaukšanu pārbaudes un apkopes vajadzībām un šim nolūkam nav nepieciešami speciāli instrumenti.

## Slide 4: Speciālās palīgierīces
Klusinātājs;
Pikatīni sliede tēmekļu
piestiprināšanai;
Pielādēšanas palīgierīce.

## Slide 5: UMP tehniskie dati
Kalibrs: 9x19mm
Darbības princips: Pulvera gāzu enerģija, šaušana ar noslēgtu aizslēgu.
Kopējais garums, izvērsts: 690mm
Mērķēšanas līnija: 325mm
UMP svars bez magazīnas: 2,1kg
Lodes sākuma ātrums: 385 m/s
Šaušanas temps: 600 š/min.
Šaušanas veidi: savrupšāvieni, automātiskā uguns
Mērķeklis: Pamata mehāniskais mērķeklis ar iespēju uzstādīt papildus tēmēšanas ierīces
Vītņu skaits: 6

## Slide 6: Pamatdaļas un mehānismi
Stobra kārba ar stobru,
saliekamā laide ar
stiprinājuma detaļām.
Aizslēga rāmis ar atgriezējatsperi
(komplekts).
Pistoļveida rokturis ar šaušanas mehānismu,
atbalsta plāksni un magazīnas ligzdu.
Magazīna.

## Slide 7: Pamatdaļas un mehānismi (kontrole)

## Slide 8: Darbības ar ieroci
Mašīnpistoles izlādēšana:
Pirkstam jāatrodas ārpus mēlītes (uz aizsargskavas)
Pārslēgt drošinātāju pozīcijā «Nodrošināts»
Noņemt magazīnu
Pagriezt ieroci ar izmētējlodziņu pret zemi, pārvilkt aizslēgu, nofiksēt pārlādēšanas rokturi augšējā stāvoklī
Apskatīt patrontelpu, vai tajā nav munīcijas/čaulītes
Piespiest uz pārlādēšanas rokturi – palaist aizslēgu
Veikt tēmētu mēlītes nolaišanu drošā virzienā.

## Slide 9: Darbības ar ieroci
Mašīnpistoles pielādēšana:
Pirkstam jāatrodas ārpus mēlītes (uz aizsargskavas)
Pārslēgt drošinātāju pozīcijā «Nodrošināts»
Pievienot pielādētu magazīnu magazīnas ligzdai, līdz atskan klikšķis; paraujot magazīnu, pārliecināties par tās drošu pievienošanu
Pavilkt pārlādēšanas rokturi līdz galam, palaist to brīvgaitā (vai nofiksēt to aizmugurējā stāvoklī un uzsist)
AIZLIEGTS pavadīt pārlādēšanas rokturi uz priekšu.

## Slide 10: Darbības ar ieroci
Mašīnpistoles pārlādēšana:
Izšaujot pēdējo patronu, aizslēgs paliek aizmugurējā stāvoklī
Pirkstam jāatrodas ārpus mēlītes (uz aizsargskavas)
Pārslēgt drošinātāju pozīcijā «Nodrošināts»
Piespiežot magazīnas fiksējošo mēlīti, atvienot tukšo magazīnu
Pievienot pielādētu magazīnu magazīnas ligzdai, līdz atskan klikšķis; paraujot magazīnu, pārliecināties par tās drošu pievienošanu
Piespiest aizslēga aiztures pogu, palaižot
aizslēgu un ievadot patronu patrontelpā
– ierocis gatavs šaušanai.

## Slide 11: Darbības ar ieroci
Mašīnpistoles daļēja izjaukšana (1):
Pirkstam jāatrodas ārpus mēlītes (uz aizsargskavas)
Pārslēgt drošinātāju pozīcijā «Nodrošināts»
Noņemt magazīnu
Pagriezt ieroci ar izmētējlodziņu pret zemi, pārvilkt aizslēgu, nofiksēt pārlādēšanas rokturi augšējā stāvoklī
Apskatīt patrontelpu, vai tajā nav munīcijas/čaulītes
Piespiest uz pārlādēšanas rokturi – palaist aizslēgu
Veikt tēmētu mēlītes nolaišanu drošā virzienā.

## Slide 12: Darbības ar ieroci
Mašīnpistoles daļēja izjaukšana (2):
Noņemt siksnu
Atlocīt laidi
Izvilkt laidi fiksējošo tapu, ievietot to laides urbumā
Paspiest pistoļveida rokturi uz leju, atvienot pistoļveida rokturi ar šaušanas mehānismu
max 80°
SVARĪGI: pistoļveida rokturi aizliegts noliekt leņķī, kas ir lielāks par 80° attiecībā pret stobra kārbu lai nebojātu fiksējošo mehānismu

## Slide 13: Darbības ar ieroci
Mašīnpistoles daļēja izjaukšana (3):
Noliekt laidi
Pārvilkt pārlādēšanas rokturi līdz galam, izvilkt aizslēga rāmi ar atgriezējatsperi
Stobra kārba
Aizslēga rāmis

## Slide 14: Darbības ar ieroci
Aizslēga izjaukšana/salikšana:
Piespiest un noturēt belzni
Izvilkt belžņa fiksējošo tapu pa kreisi
Izvilkt belzni ar atsperi uz aizmuguri. Ar īkšķi nepieļaut belžņa atsperi no izlekšanas
Savienot belzni un belžņa atsperi
Ievietot belzni ar atsperi aizslegā no aizmugures
Ar smailu priekšmetu iespiest belzni aizslēga rāmī
Ievietot belžņa fiksējošo tapu no kreisās puses.
Belznis
Smails priekšmets

## Slide 15: Darbības ar ieroci
Mašīnpistoles salikšana:
Salikt aizslēgu
Noliekt laidi
Ielikt aizslēga rāmi ar atgriezējatsperi stobra kārbā
Atlocīt laidi
Ievietot pistoļveida rokturi ar šaušanas mehānismu tam paredzētā vietā, nofiksēt ar fiksējošo tapu
Veikt ieroča funkcionālo testu.

## Slide 16: Paldies par uzmanību! Jautājumi?

## Slide 17
Izmantotā literatūra:
Universal Submachinegun Operators Manual. Heckler & Koch, Inc., 2000.